## Slide 1
Redes para
Automatización Industrial
IP, MAC, DHCP, Switch, Router y herramientas de diagnóstico
Duración: 45 minutos
Complemento del Módulo 1 – Sección Redes ampliada
IP y MAC (10 min)
DHCP vs Estática (8 min)
Herramientas (12 min)
Switch vs Router (15 min)

## Slide 2
BLOQUE A
Direcciones IP y MAC (10 min)

## Slide 3
Dirección MAC: el DNI del dispositivo
3 / 28
Cada dispositivo de red tiene una dirección MAC única asignada de fábrica.
MAC = Media Access Control
Característica | Detalle
Formato | 6 pares hexadecimales: 00:1A:2B:3C:4D:5E
Longitud | 48 bits (6 bytes)
Asignada por | El fabricante en fábrica (NO se puede cambiar)
Única en el mundo | Sí – no existen dos MACs iguales
Trabaja en capa | Capa 2 (Enlace / Ethernet)
Quién la usa | El switch, para saber a qué puerto físico enviar datos
Analogía: la MAC es como el número de DNI – te la asignan al nacer y no cambia nunca.

## Slide 4
Dirección IP: la dirección postal del dispositivo
4 / 28
La IP es la dirección lógica que le asignamos al dispositivo. A diferencia de la MAC, esta sí se puede cambiar.
IP = Internet Protocol
Característica | Detalle
Formato (IPv4) | 4 números de 0-255: 192.168.0.82
Longitud | 32 bits (4 bytes)
Asignada por | El administrador (manual) o el router (DHCP)
Puede cambiar | Sí – se reconfigura cuando sea necesario
Trabaja en capa | Capa 3 (Red / IP)
Quién la usa | El router, para saber a qué RED enviar datos
Analogía: la IP es como la dirección postal – te mudás de casa y la dirección cambia, pero tu DNI sigue igual.

## Slide 5
MAC vs IP: ¿cómo se relacionan?
5 / 28
 | MAC | IP
Tipo | Física (hardware) | Lógica (software)
Cambia? | No (viene de fábrica) | Sí (configurable)
Capa | 2 (Enlace) | 3 (Red)
Alcance | Red local (mismo switch) | Red local + entre redes
Ejemplo | 00:1A:2B:3C:4D:5E | 192.168.0.82
Analogía | Número de DNI | Dirección postal
Tabla ARP: El sistema operativo mantiene una tabla que vincula cada IP con su MAC. Así sabe: "la IP 192.168.0.82 corresponde a la MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E".
Para verla: abrí CMD y escribí arp -a

## Slide 6
¿Por qué NO puede haber IPs duplicadas?
6 / 28
⚠ DOS DISPOSITIVOS CON LA MISMA IP = DESASTRE
Si dos dispositivos tienen la misma IP en una red, el switch no sabe a cuál entregar los datos. Resultado:
❌ Conexión intermitente (a veces funciona, a veces no)
❌ Respuestas de un dispositivo que eran para otro
❌ ISPSoft se conecta y desconecta solo
❌ Datos corruptos o mezclados entre dispositivos
¿Cómo detectarlo?
Windows muestra: "Se ha detectado un conflicto de dirección IP"
El ping responde con tiempos muy irregulares o con MACs distintas
¿Cómo prevenirlo?
Llevar un registro de IPs asignadas a cada PLC / dispositivo. Usar IPs fijas y documentadas.

## Slide 7
BLOQUE B
DHCP vs IP estática (8 min)

## Slide 8
DHCP: asignación automática de IP
8 / 28
DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol
El router asigna una IP automáticamente a cada dispositivo que se conecta.
1
Dispositivo se conecta a la red
2
Pide una IP al router (broadcast DHCP Discover)
3
Router ofrece una IP libre (DHCP Offer)
4
Dispositivo acepta (DHCP Request)
5
Router confirma y la IP queda asignada por un tiempo (lease)
Ideal para: PCs, celulares, notebooks – dispositivos que van y vienen de la red.

## Slide 9
IP estática: asignación manual fija
9 / 28
El técnico asigna la IP manualmente. No cambia nunca a menos que se reconfigure.
¿Por qué los PLCs usan IP estática?
✅ El SCADA necesita saber SIEMPRE en qué IP está el PLC
✅ Si la IP cambiara (DHCP), el SCADA perdería la conexión
✅ Los programas Modbus apuntan a una IP fija (ej: 192.168.0.82)
✅ Predictibilidad y control total sobre la red industrial
Regla industrial: PLCs, HMIs, switches industriales y sensores inteligentes SIEMPRE usan IP estática. Solo las PCs de oficina y celulares usan DHCP.

## Slide 10
IP privada vs IP pública
10 / 28
Las IPs que usamos en la red del taller son privadas – solo funcionan dentro de la red local.
 | IP Privada | IP Pública
Visible desde | Solo la red local | Todo internet
Asignada por | El admin / DHCP del router | El proveedor de internet (ISP)
Se puede repetir? | Sí (en redes distintas) | No (única en el mundo)
Nuestro uso | ✅ PLCs, PCs del taller | No usamos directamente
Rangos de IP privada (memorizar estos tres):
Rango | Desde | Hasta | Uso típico
Clase A | 10.0.0.0 | 10.255.255.255 | Redes corporativas grandes
Clase B | 172.16.0.0 | 172.31.255.255 | Redes medianas
Clase C | 192.168.0.0 | 192.168.255.255 | Redes domésticas / industriales pequeñas

## Slide 11
BLOQUE C
Herramientas de diagnóstico (12 min)

## Slide 12
ping – ¿El dispositivo está ahí?
12 / 28
El comando más importante para verificar conexión de red. Envía un paquete y espera respuesta.
C:\> ping 192.168.0.82
Haciendo ping a 192.168.0.82 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.82: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.82: bytes=32 tiempo<1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.82: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.82: bytes=32 tiempo<1ms TTL=64
// tiempo = milisegundos de ida y vuelta (menor = mejor)
// TTL = Time To Live (saltos restantes)
Comando | Uso
ping 192.168.0.82 | 4 pings y para (uso básico)
ping -t 192.168.0.82 | Ping continuo hasta Ctrl+C (monitoreo)
ping -n 20 192.168.0.82 | Exactamente 20 pings (test específico)

## Slide 13
ping – ¿Qué significa cada respuesta?
13 / 28
Respuesta | Significado | Acción
tiempo=1ms | ✅ Todo OK, conexión rápida | Podés seguir con ISPSoft
tiempo=500ms | ⚠ Conexión lenta | Revisar cable, interferencia
Tiempo agotado | ❌ No responde | Verificar IP, cable, firewall
Host inalcanzable | ❌ Red incorrecta | PLC y PC en distinta subred
Host desconocido | ❌ Nombre no existe | Usar IP numérica, no nombre
Regla de oro: si el ping funciona, las capas 1 a 3 están bien.
Si el ping falla, el problema es físico (cable) o de red (IP/máscara).
Si el ping funciona pero ISPSoft no conecta, el problema es de software (COMMGR, puerto, protocolo).

## Slide 14
ipconfig – Ver la configuración de mi PC
14 / 28
C:\> ipconfig /all
Adaptador Ethernet:
Dirección física (MAC). . : 00-1A-2B-3C-4D-5E
Dirección IPv4. . . . . . : 192.168.0.10
Máscara de subred . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace (Gateway): 192.168.0.1
Servidor DHCP . . . . . . : 192.168.0.1
// ipconfig = datos básicos (IP, máscara, gateway)
// ipconfig /all = todo (incluye MAC, DHCP, DNS)
Datos clave que debés verificar:
✅ IPv4 en la misma subred que el PLC (192.168.0.xx)
✅ Máscara = 255.255.255.0
✅ Si usás DHCP: el gateway debe estar asignado
✅ La MAC aparece como "Dirección física"

## Slide 15
tracert – Ver el camino de los datos
15 / 28
Muestra todos los saltos (routers) que atraviesan los datos hasta llegar al destino.
C:\> tracert 192.168.0.82
Traza a 192.168.0.82 sobre un máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1 [router]
2 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.82 [PLC!]
// En una red local, debería haber 1-2 saltos máximo
// Si hay muchos saltos = los datos están pasando por equipos innecesarios
¿Cuándo usar tracert?
• Cuando el ping funciona pero hay latencia alta (muchos saltos)
• Para entender la topología de la red (por dónde viajan los datos)
• Para detectar routers o firewalls intermedios que agregan demora

## Slide 16
arp -a – Ver la tabla MAC ↔ IP
16 / 28
C:\> arp -a
Interfaz: 192.168.0.10 --- 0xa
Dirección IP Dirección física Tipo
192.168.0.1 aa-bb-cc-dd-ee-01 dinámico [router]
192.168.0.82 00-1a-2b-3c-4d-5e dinámico [PLC!]
192.168.0.100 ff-11-22-33-44-55 dinámico [otra PC]
// Muestra qué MAC tiene cada IP que contactamos
// Útil para detectar conflictos de IP (2 MACs distintas para la misma IP)
Resumen de comandos:
Comando | Pregunta que responde
ping IP | ¿El dispositivo está conectado y responde?
ipconfig /all | ¿Cuál es MI IP, máscara, MAC y gateway?
tracert IP | ¿Por dónde viajan los datos hasta llegar?
arp -a | ¿Qué MAC tiene cada IP que contactamos?

## Slide 17
BLOQUE D
Switch vs Router – Armar una red local (15 min)

## Slide 18
Switch: el cartero de la red local
18 / 28
Un switch conecta dispositivos dentro de la misma red. Trabaja en capa 2 (MAC).
Característica | Switch
Función | Reenvía tramas Ethernet entre puertos basado en MAC
Capa | 2 (Enlace)
Asigna IP? | NO – no sabe nada de IPs
Puertos típicos | 5, 8, 16 o 24 puertos RJ45
Velocidad | 100 Mbps o 1 Gbps por puerto
Conecta redes distintas? | NO – solo dispositivos en la MISMA red
Uso industrial | Conectar PLCs, HMIs, PCs en el mismo gabinete/taller
Analogía: el switch es como un zapatero de cables inteligente – sabe a qué boca mandar cada dato, pero no asigna direcciones.

## Slide 19
Router: el que conecta redes distintas
19 / 28
Un router conecta dos o más redes diferentes entre sí. Trabaja en capa 3 (IP).
Característica | Router
Función | Enruta paquetes IP entre redes distintas
Capa | 3 (Red / IP)
Asigna IP? | SÍ – tiene servidor DHCP integrado
NAT | Traduce IPs privadas a la IP pública para salir a internet
Firewall | Generalmente incluye filtrado básico de tráfico
Conecta redes distintas? | SÍ – red local ↔ internet, red oficina ↔ red planta
Uso industrial | Conectar red del taller a internet o a red corporativa

## Slide 20
Switch vs Router: comparativa directa
20 / 28
 | Switch | Router
Trabaja con | Direcciones MAC | Direcciones IP
Capa OSI | 2 (Enlace) | 3 (Red)
Asigna IPs? | No | Sí (DHCP)
Conecta | Dispositivos DENTRO de 1 red | Redes DISTINTAS entre sí
Sale a internet? | No | Sí (NAT)
Precio típico | $10-50 USD (industrial: más) | $30-200 USD
Configuración | Plug & play (sin config) | Requiere configuración
💡 El router WiFi de tu casa es 3 en 1: Router (enruta a internet) + Switch (4-8 puertos Ethernet) + Access Point WiFi. Por eso confunde, pero son funciones distintas.

## Slide 21
Ejemplo: red del taller VALBOL
21 / 28
Así se arma la red para las prácticas del curso:
INTERNET
ROUTER WiFi (192.168.0.1)
DHCP + NAT + WiFi
SWITCH (8 puertos) – sin IP propia
PLC
192.168.0.82
PC 1
192.168.0.10
PC 2
192.168.0.11
HMI
192.168.0.50
Celulares
(WiFi+DHCP)

## Slide 22
Concepto avanzado: VLANs (mención)
22 / 28
En redes industriales grandes se usan VLANs para separar tráfico sin necesidad de cables físicos separados.
VLAN = Virtual LAN (Red Local Virtual)
Permite que un mismo switch físico se comporte como si fueran 2 switches separados.
Ejemplo típico:
• VLAN 10: Red de oficina (PCs, impresoras) → 192.168.1.x
• VLAN 20: Red industrial (PLCs, HMIs, SCADA) → 192.168.0.x
• Los dispositivos de una VLAN NO ven a los de la otra
Esto mejora la seguridad y el rendimiento de la red industrial.
No vamos a configurar VLANs en este curso, pero es bueno saber que existen.

## Slide 23
PRÁCTICA
Usar los comandos en CMD (10 min)

## Slide 24
Práctica: herramientas de diagnóstico en CMD
24 / 28
ACTIVIDAD PRÁCTICA – Cada participante en su PC
Abrir CMD (tecla Windows → escribir cmd → Enter)
Paso 1: ipconfig /all
→ Anotar: tu IP, máscara, gateway, MAC
Paso 2: ping 192.168.0.82
→ ¿Responde? ¿En cuánto tiempo?
Paso 3: ping -t 192.168.0.82 (dejar corriendo, Ctrl+C para parar)
→ Desconectar el cable del PLC y ver qué pasa. Reconectar.
Paso 4: tracert 192.168.0.82
→ ¿Cuántos saltos hay? ¿Por dónde pasa?
Paso 5: arp -a
→ Buscar la IP del PLC en la tabla. ¿Qué MAC tiene?

## Slide 25
Preguntas de verificación
25 / 28
1
¿Qué diferencia hay entre una dirección MAC y una IP?
2
¿Por qué no puede haber dos dispositivos con la misma IP?
3
¿Qué pasa si le pongo DHCP al PLC en vez de IP estática?
4
¿Qué comando uso para saber si el PLC responde?
5
¿Qué comando me muestra mi propia IP y MAC?
6
¿Qué diferencia hay entre un switch y un router?
7
¿El switch asigna IPs? ¿Y el router?
8
¿Qué son las IPs privadas y en qué rango están las nuestras?

## Slide 26
Respuestas
26 / 28
1.
MAC=física (fábrica, fija)
IP=lógica (configurable)
2.
El switch no sabe a cuál entregar
conexión intermitente y datos corruptos
3.
El SCADA pierde conexión
si la IP cambia el Modbus deja de funcionar
4.
ping 192.168.0.82
desde CMD
5.
ipconfig /all
muestra IP, MAC, máscara, gateway
6.
Switch=capa 2 (MAC, misma red)
Router=capa 3 (IP, entre redes)
7.
Switch NO asigna IP
Router SÍ (DHCP)
8.
Privadas=solo red local
Rango: 192.168.0.0 - 192.168.255.255

## Slide 27
Resumen del bloque de redes
27 / 28
MAC
Dirección física única de fábrica – la usa el switch
IP
Dirección lógica configurable – la usa el router
DHCP
Asignación automática de IP (PCs) vs Estática (PLCs)
ping
Verificar conexión – si responde, capas 1-3 OK
Switch
Conecta dispositivos en la misma red (capa 2, MAC)
Router
Conecta redes distintas, asigna IPs, sale a internet (capa 3)
Con estos conceptos claros, los problemas de conexión al PLC se resuelven en minutos, no en horas.

## Slide 28
Bloque de redes completado
Ahora sí sabés qué está pasando cuando conectás un cable al PLC.
Continuamos con la conexión al PLC en ISPSoft...