## Slide 1
Módulo 6
PLC a PLC +
Ejercicio Integrador
Cerrar el curso diseñando una arquitectura Line Break completa
Duración: 1 hora 30 minutos
Data Exchange + Repaso General + Evaluación Final
Data Exchange (30 min)
Integrador (30 min)
Evaluación (20 min)
Cierre (10 min)

## Slide 2
💡 Palabra clave: DATA EXCHANGE = INTERCAMBIO AUTOMÁTICO
2 / 22
Data Exchange hace que dos PLCs se pasen datos automáticamente, sin que nadie les pregunte.
Es como dos personas que se llaman por teléfono todas las mañanas a la misma hora para contarse las novedades. No necesitan que alguien les diga "¡llamá!".
Diferencia con Modbus común:
• Modbus: la PC PREGUNTA, el PLC RESPONDE (manual)
• Data Exchange: los PLCs SE PASAN datos SOLOS (automático)
Se configura con DCISoft, NO necesita programa Ladder.

## Slide 3
BLOQUE A
Data Exchange con DCISoft (30 min)

## Slide 4
Data Exchange: Master y Slave
4 / 22
Igual que Modbus, hay un Master que organiza y Slaves que obedecen.
PLC MASTER
192.168.0.82
Organiza el intercambio
PLC SLAVE 1
192.168.0.83
Tablero KM 50
PLC SLAVE 2
192.168.0.84
Tablero KM 120
PLC SLAVE 3
192.168.0.85
Tablero KM 200
⬆ Lectura: Master lee datos de los Slaves (presiones, alarmas)
⬇ Escritura: Master envía parámetros a los Slaves (umbrales, comandos)

## Slide 5
Configuración en DCISoft paso a paso
5 / 22
1. Abrir DCISoft → Conectar al PLC Master por Ethernet
2. Ir a Data Exchange → Enable Condition: Always Enable
3. Agregar Slave:
• Slave ID: 2
• IP: 192.168.0.83
• Timeout: 1000ms
4. Configurar LECTURA (←):
Slave D0-D9 → Master D200-D209 (10 registros)
5. Configurar ESCRITURA (→):
Master D100-D109 → Slave D100-D109 (10 registros)
6. Click Apply → Descargar al PLC Master
💡 Máximo: 100 registros lectura + 100 escritura por Slave

## Slide 6
Práctica: configurar Data Exchange (⭐⭐⭐)
6 / 22
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Opción A: con 2 PLCs físicos
Conectar ambos al switch, IPs distintas, configurar en DCISoft.
Opción B: con 1 PLC + ModbusClientX
La PC simula ser el Slave, el PLC Master lee/escribe contra la PC.
Verificación:
1. Cargar un programa en el Slave que ponga valores en D0-D9
2. En ISPSoft del Master: Monitor Mode → ver D200-D209
3. Los valores del Slave deben aparecer automáticamente en el Master
4. Cambiar un valor en el Slave → ver que cambia en el Master
✅ Datos fluyendo automáticamente = Data Exchange funcionando.

## Slide 7
BLOQUE B
Repaso general: los 5 métodos TCP (15 min)

## Slide 8
Los 5 métodos TCP que aprendimos
8 / 22
Método | 💡 Analogía | Herramienta PLC | Herramienta PC | Ideal para
Modbus TCP | Formulario | Nativo (puerto 502) | ModbusClientX | SCADA, HMI, monitoreo
Socket TCP | Hoja en blanco | SOCKSND/SOCKRCV | Hercules, Python | Apps custom, reportes
Webserver | Página web interna | Nativo (HTTPS) | Navegador web | Verificación en campo
Email SMTP | Cartero | Python intermedio | Python + smtplib | Alarmas, reportes
PLC a PLC | Llamada automática | DCISoft Data Exch. | DCISoft | Sistemas distribuidos
💡 Todos viajan por el MISMO cable Ethernet. La diferencia es el PROTOCOLO (las reglas de la conversación).

## Slide 9
EJERCICIO INTEGRADOR
Diseñar arquitectura Line Break (30 min)

## Slide 10
Ejercicio Integrador: diseñá tu sistema Line Break (⭐⭐⭐⭐⭐)
10 / 22
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Escenario: Te piden diseñar el sistema de comunicaciones de 3 tableros Line Break en un gasoducto de 200km.
Datos del proyecto:
• 3 tableros Line Break (KM 0, KM 100, KM 200)
• Cada uno tiene: DVP12SE + 3 sensores de presión + 1 electroválvula
• Centro de control en KM 0 con una PC
• Se necesita: monitoreo, alarmas por email, acceso remoto desde celular
Tu tarea (en grupos de 2-3 personas):
1. Definir qué método TCP usar para cada necesidad
2. Dibujar un diagrama de red (dispositivos + conexiones)
3. Definir mapa de registros Modbus para cada tablero
4. Explicar cómo se implementaría cada servicio

## Slide 11
Ejemplo de solución (discusión grupal)
11 / 22
Modbus TCP
SCADA en centro de control lee presiones/estados de los 3 PLCs
Data Exchange
PLC Master (KM 0) recopila datos de Slaves (KM 100, KM 200)
Webserver
Verificación de campo: técnico accede al tablero local con celular
Email SMTP
Script Python en PC central: alarma de baja presión → email
Socket TCP
Reporte custom: el PLC envía paquete de datos a servidor central
Red del gasoducto:
Centro Control
KM 0 (Master)
PC + PLC
Tablero
KM 100 (Slave)
Tablero
KM 200 (Slave)
Nube
(Email/Internet)

## Slide 12
EVALUACIÓN FINAL
Cuestionario + Encuesta de satisfacción (20 min)

## Slide 13
Evaluación final: 10 preguntas
13 / 22
1
¿Qué protocolo usa el DVP12SE en el puerto 502?
2
¿Cómo se calcula la dirección Modbus de D150?
3
¿Qué instrucción del PLC envía datos por socket TCP?
4
¿Qué herramienta se usa para escuchar sockets en la PC?
5
¿Qué necesito para acceder al webserver del PLC?
6
¿Cómo envía emails el DVP12SE?
7
¿Qué configura DCISoft en Data Exchange?
8
¿Cuál es la diferencia entre Modbus y Socket TCP?
9
¿Qué significa que el PLC sea servidor Modbus?
10
¿Por qué los PLCs usan IP estática y no DHCP?

## Slide 14
Respuestas de la evaluación final
14 / 22
1.
Modbus TCP (protocolo estándar, nativo)
2.
40001 + 150 = 40151
3.
SOCKSND (Socket Send)
4.
Hercules SETUP (solapa TCP Server)
5.
Solo un navegador web + misma red (https://IP)
6.
Con intermediario: Python + pymodbus + smtplib
7.
Intercambio automático de registros entre PLCs
8.
Modbus = formato fijo (formulario) / Socket = libre (hoja en blanco)
9.
Responde a consultas en puerto 502 pero NO inicia comunicación
10.
Para que SCADA/Modbus siempre encuentre al PLC en la misma IP

## Slide 15
Encuesta de satisfacción del curso
15 / 22
Por favor completá la encuesta (anónima). Tu feedback nos ayuda a mejorar.
El contenido fue claro y fácil de entender
1
2
3
4
5
Los ejercicios prácticos fueron útiles
1
2
3
4
5
La duración del curso fue adecuada
1
2
3
4
5
El instructor explicó bien los conceptos
1
2
3
4
5
Me siento preparado para usar Modbus TCP en el trabajo
1
2
3
4
5
Me siento preparado para diagnosticar problemas de red
1
2
3
4
5
Recomendaría este curso a un compañero
1
2
3
4
5
1=Muy en desacuerdo → 5=Totalmente de acuerdo

## Slide 16
Resumen total del curso: 16 horas, 6 módulos
16 / 22
Módulo | Tema | 💡 Palabra clave | Hs
Intro | Redes industriales + IP/MAC/DHCP | IP = dirección postal, MAC = DNI | 1.5
Mód 1 | Repaso PLC + Conexión | ISPSoft + COMMGR + DVP12SE | 1.5
Mód 2 | Modbus TCP | Formulario estándar / 40001+D | 3.0
Mód 3 | Socket TCP | Enchufe / hoja en blanco | 1.5
Mód 4 | Webserver | Página web adentro del PLC | 1.0
Mód 5 | Email SMTP | El cartero / Python intermedio | 1.5
Mód 6 | PLC a PLC + Integrador | Intercambio automático | 1.5
 |  | TOTAL | 11.5

## Slide 17
Palabras clave del Módulo 6
17 / 22
DATA EXCHANGE
Intercambio automático de registros entre PLCs
MASTER / SLAVE
Uno organiza (Master), los otros obedecen (Slaves)
DCISSOFT
Software para configurar Data Exchange + IP del PLC
ALWAYS ENABLE
El intercambio corre siempre, sin condición
100 + 100
Máx 100 registros lectura + 100 escritura por Slave
5 MÉTODOS TCP
Modbus, Socket, Webserver, Email, PLC a PLC

## Slide 18
¡Felicitaciones!
Completaste el curso de Capacitación TCP/IP
Ahora sabés:
✅ Conectar PLCs por Ethernet y configurar redes
✅ Leer y escribir datos por Modbus TCP
✅ Enviar datos en formato libre con Socket TCP
✅ Monitorear el PLC desde un navegador web
✅ Enviar alarmas por email con Python
✅ Configurar Data Exchange entre PLCs
✅ Diagnosticar problemas de red con ping, tracert, ipconfig

## Slide 19
Gracias por participar
Material del curso:
github.com/joaquinaput-smartflex/capacitacion-plc-tcp
VALBOL – Válvulas Worcester de Argentina S.A.
SmartFlex – Automatización Industrial