## Slide 1
Módulo 4
Webserver Embebido
Monitorear el PLC desde el navegador
Duración: 1 hora
Sin instalar nada – solo un navegador web

## Slide 2
💡 Palabra clave: WEBSERVER = PÁGINA WEB DENTRO DEL PLC
2 / 20
El DVP12SE tiene un mini servidor web adentro.
Vos abrís el navegador (Chrome, Firefox, del celular), escribís la IP del PLC, y ves los datos en una página web.
Es como entrar a la página de configuración del router WiFi de tu casa, pero en vez de ver la config del router, ves los datos del PLC.
Palabras para recordar:
WEBSERVER = página web adentro del PLC
https://192.168.0.82 = la dirección para entrar
NO necesita software – solo un navegador

## Slide 3
¿Qué puedo ver desde el webserver?
3 / 20
✅
Estado de entradas X0-X7
En tiempo real, se actualizan solos
✅
Estado de salidas Y0-Y3
Ver si las electroválvulas están activadas
✅
Registros D
Presiones, temperaturas, contadores
✅
Estados M
Flags de alarma, modos de operación
✅
Configuración de red
IP, máscara, gateway del PLC
✅
Estado del PLC
RUN/STOP, errores, versión firmware
❌
Modificar el programa
Para eso necesitás ISPSoft
❌
Descargar/subir programas
Solo monitoreo, no programación

## Slide 4
Cómo acceder al webserver – 3 pasos
4 / 20
1
Conectarse a la misma red
WiFi: ValBol_4709_5G (clave: Valbol2024)
o cable Ethernet al mismo switch que el PLC
2
Abrir el navegador
Chrome, Firefox, Edge, Safari, o el del celular
Escribir: https://192.168.0.82
3
Login
Usuario: Admin
Contraseña: vMiRtu800
💡 Funciona desde PC, tablet, celular – cualquier dispositivo con navegador web.

## Slide 5
Webserver vs ISPSoft: ¿cuándo uso cada uno?
5 / 20
 | Webserver | ISPSoft Monitor
Necesita software? | NO – solo navegador | Sí – ISPSoft + COMMGR
Desde celular? | ✅ Sí | ❌ No
Modificar programa? | ❌ No | ✅ Sí
Forzar salidas? | ❌ No | ✅ Sí
Ideal para | Verificación rápida en campo | Desarrollo y debugging
Usuarios simultáneos | Varios (navegadores) | 1 (por COMMGR)
💡 Webserver = para mirar rápido en campo. ISPSoft = para programar y debuggear en el taller.

## Slide 6
Más allá del webserver: integración web
6 / 20
El webserver embebido es básico. Para dashboards profesionales se usa un gateway intermedio:
PLC
DVP12SE
Gateway
(Node-RED, Python)
Dashboard
Web / App
Celular
Tablet / PC
Opciones de gateway (no las vamos a programar, pero es bueno saber que existen):
• Node-RED: flujo visual, arrastrás bloques, conectás Modbus con dashboard web
• Python + Flask: script que lee Modbus TCP y sirve datos JSON por HTTP
• Ubidots / IoT Gateway: plataforma cloud para monitoreo remoto por internet
• KEPServerEX + OPC: solución industrial para conectar con SCADA grandes

## Slide 7
PRÁCTICAS
Acceder y explorar el webserver

## Slide 8
Práctica 1: Acceder al webserver desde PC (⭐)
8 / 20
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: Entrar al webserver del PLC y navegar las secciones.
Duración: 10 min
1. Conectarse a WiFi ValBol_4709_5G (clave: Valbol2024)
2. Abrir Chrome → escribir https://192.168.0.82 → Enter
3. Login: Admin / vMiRtu800
4. Recorrer las secciones: I/O Status, Register, Configuration
5. Identificar: estado de entradas X, salidas Y, registros D
✅ Completado: ves los datos del PLC en el navegador de la PC

## Slide 9
Práctica 2: Acceder desde el celular (⭐⭐)
9 / 20
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: Demostrar que funciona desde CUALQUIER dispositivo con navegador.
Duración: 5 min
1. En tu celular: conectarse a WiFi ValBol_4709_5G
2. Abrir Chrome/Safari del celular
3. Escribir https://192.168.0.82
4. Login: Admin / vMiRtu800
5. Navegar las mismas secciones que en la PC
💡 Impacto: en campo, con un celular y la WiFi del tablero, podés verificar el estado del PLC sin llevar notebook ni cables.

## Slide 10
Práctica 3: Comparar webserver vs ISPSoft (⭐⭐)
10 / 20
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: Ver que los mismos datos aparecen en ambas herramientas.
Duración: 10 min
1. Abrir ISPSoft → Monitor Mode (F8) → ver D0-D10
2. Abrir webserver en otra ventana → ver los mismos registros
3. Activar una entrada física (X0)
4. Observar el cambio en AMBAS pantallas simultáneamente
5. Modificar un registro D desde ISPSoft → ver que cambia en la web
Preguntas para discutir:
• ¿Cuál actualiza más rápido?
• ¿Cuál es más cómodo para verificar en campo?
• ¿Cuál necesita menos equipamiento?

## Slide 11
Preguntas de verificación
11 / 20
1
¿Qué necesito instalar para usar el webserver?
2
¿Cuál es la URL para acceder al PLC SENSIA?
3
¿Puedo modificar el programa del PLC desde el webserver?
4
¿Desde qué dispositivos puedo acceder?
5
¿Qué ventaja tiene el webserver sobre ISPSoft para campo?
6
¿Qué es un gateway IoT y para qué sirve?

## Slide 12
Respuestas
12 / 20
1.
NADA – solo un navegador web
(Chrome, Firefox, Safari, Edge, del celular)
2.
https://192.168.0.82
(Admin / vMiRtu800)
3.
NO – solo monitoreo
(para programar necesitás ISPSoft)
4.
PC, notebook, tablet, celular
(cualquiera con navegador + misma red)
5.
No necesita software ni cables
(solo WiFi y navegador)
6.
Puente entre PLC y dashboards web
(Node-RED, Python Flask, Ubidots, OPC)

## Slide 13
Palabras clave del Módulo 4
13 / 20
WEBSERVER
Página web adentro del PLC – no necesita software
https://IP
La URL para entrar (https://192.168.0.82)
SOLO MONITOREO
Podemos VER pero no MODIFICAR el programa
CUALQUIER NAVEGADOR
Chrome, Firefox, Safari, del celular – todos sirven
GATEWAY
Puente para dashboards profesionales (Node-RED, etc.)

## Slide 14
Módulo 4 completado
Próximo módulo: Email / Notificaciones SMTP
Recibir alarmas del PLC en tu casilla de correo